Modelo de Desenvolvimento Policêntrico Orientado pelo Transporte: cenários para o Plano Diretor Estratégico de São Paulo

Bruno de Lima Borges1, Marcelo Fonseca Ignatios2

1;2 SPUrbanismo (São Paulo Urbanismo), Superintendência de Estruturação de Projetos/Gerência de Estudos Econômicos, Rua São Bento, 405, sala 163B, São Paulo – SP, Brasil, CEP 01008-906

1(11) 3113-7528, blborges@spurbanismo.sp.gov.br, brunolborges@yahoo.com

2(11) 3113-7505, mignatios@spurbanismo.sp.gov.br

RESUMO

A necessidade de promover um modelo de desenvolvimento urbano mais sustentável tem levado muitas cidades e regiões metropolitanas a buscar formas mais racionais de uso e ocupação do espaço urbano, como o Desenvolvimento Orientado pelo Transporte (ou TOD - Transit Oriented Development).

O objetivo deste modelo é criar redes de transporte público coletivo que interconectem as diversas centralidades no tecido urbano, existentes ou novas, promovendo sua integração, adensamento e desenvolvimento socioeconômico. Tal estratégia, por sua vez, deve estar baseada em um padrão viável de desenvolvimento urbano, no qual a mais-valia fundiária, provocada pela instalação das novas infraestruturas de transporte, seja capturada e revertida para o próprio estímulo deste desenvolvimento, de forma incluir todos aqueles que demandam empregos e moradias nas regiões de adensamento.

Para estudar estes efeitos, construiu-se um modelo de uso do solo compacto, contemplando cenários de desenvolvimento urbano para os próximos 16 anos de vigência do Plano Diretor Estratégico (PDE) da Cidade de São Paulo. Este modelo matemático de cenários, por sua vez, alimenta um modelo de viabilidade econômica, ferramenta utilizada para traduzir a estratégia territorial em parâmetros urbanísticos do PDE.

Durante todo o processo de concepção e aprovação do Plano Diretor, que durou cerca de 18 meses e envolveu intensos debates dentro do Executivo e Legislativo municipal, os modelos serviram de ferramenta para a simulação e avaliação de diversos subcenários até a determinação do cenário base desejado, demonstrado neste artigo.

Palavras-chave: Cenários de desenvolvimento urbano, Desenvolvimento Orientado pelo Transporte, uso do solo, Outorga Onerosa do Direito de Construir, mais-valia.

- INTRODUÇÃO

A adoção de um novo paradigma de desenvolvimento urbano normalmente é acompanhada de estudos de avaliação de impactos, como foi o caso daqueles ensejados pela revisão do Plano Diretor de São Paulo durante os anos de 2013 e 2014 (lei 13.430/02, revogada após a aprovação da lei 16.050 em 31 de julho de 2014). Este determinou que o desenvolvimento urbano deveria acontecer com maior intensidade nas áreas de influência dos eixos de estruturação da transformação urbana (Eixos), relacionados com os diferentes modais de transporte coletivo.

Uma das ferramentas utilizadas para o planejamento de longo prazo é a formulação de cenários. Em desenvolvimento urbano, estes cenários podem ser representados quantitativa e graficamente pelo dimensionamento da demanda por potencial construtivo adicional (BORGES, 2013).

Com base nisto, formulou-se a pergunta: do ponto de vista de viabilidade dos empreendimentos verticais que se instalarão nos Eixos e da renovação de terrenos esperada com estes empreendimentos, é viável um modelo de desenvolvimento baseado em transportes como previsto no Plano Diretor Estratégico de 2014? O objetivo deste trabalho foi responder a esta pergunta.

- DIAGNÓSTICO

  - O desequilíbrio nas relações entre emprego e moradia e a necessidade de modelar cenários com base na descentralização do desenvolvimento pelo território

A grande concentração dos investimentos em regiões especificas da cidade de São Paulo ao longo das ultimas décadas ocorreu em detrimento do desenvolvimento econômico de outras partes da cidade, hoje com um déficit considerável de infraestrutura, equipamentos públicos e demais serviços urbanos essenciais.

Figura 1 - Concentração de empregos e a vulnerabilidade social (IPVS) na RMSP 
Fonte: SMDU/PMSP

Por outro lado, há décadas já se propunha a descentralização da cidade por meio de eixos de transporte público, como forma de distribuir as atividades econômicas por todo o território, provendo adequada capacidade de suporte para novos adensamentos populacionais.

Sabe-se, ademais, que o próprio incremento da densidade populacional alimenta a demanda por atividades econômicas nestas mesmas áreas, criando um desenvolvimento urbano em simbiose e sustentável. Este ciclo se torna ainda mais virtuoso quanto maior a qualidade do transporte público e sua capacidade de atrair passageiros que, associada ao transporte não motorizado, reduz sensivelmente os deletérios efeitos das mudanças climáticas que já assolam cidades e países inteiros no mundo.

  - Diagnóstico Econômico

O diagnóstico econômico levantou a distribuição dos preços de lançamentos na cidade de São Paulo, originados das bases da EMBRAESP. Estes valores foram georreferenciados na cidade, e depois classificados em zonas OD e segundo sua distribuição nas Macroáreas do PDE 2014 como veremos nos Resultados deste trabalho. A definição dos perímetros das  Macroáreas, foi estrategicamente proposto pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano (SMDU), e levou em consideração as condições socioeconômicas e territoriais internamente similares, como densidades construtivas e habitacionais, locais de empregos, infraestrutura urbana disponível, histórico dos loteamentos e ocupação urbana, vulnerabilidades sociais e padrões de renda.

  - Diagnóstico Social

A dimensão habitacional relacionada às questões sociais urbanas conferiu as premissas para o presente estudo. Através dos dados disponibilizados pelo HABISP - Sistema de Informações para Habitação Social na Cidade de São Paulo, foi possível identificar a quantidade de favelas e seus habitantes por distritos da Capital, o que serviu para criar uma estimativa de demanda por unidades habitacionais para estas áreas.

Estes resultados foram utilizados então como parâmetros para a criação de cenários, relacionando a produção habitacional promovida não só pelo Poder Público, mas também pelo setor privado.

  - Diagnóstico Espacial

Para o diagnóstico espacial, levantou-se a renovação histórica de terrenos, através da avaliação anual dos dados disponíveis em SMDU do cadastro de usos do TPCL da cidade de São Paulo. Esse cadastro, como veremos adiante, classifica os usos existentes em todos os imóveis da cidade, e a constatação daquilo que foi transformado de um ano para o outro, pode apontar a tendência para aqueles usos que mais foram substituídos pelos usos verticais, aqui interpretados como resultante da atividade imobiliária de incorporação.

Figura 2 – Distribuição de áreas de terreno por uso ao longo dos Eixos (existentes e planejados 2016) segundo o TPCL 2012

  - A estratégia sugerida: viabilidade do Plano e viabilidade dos empreendimentos privados

O PDE 2014, como resposta ao diagnóstico do problema da descentralização da cidade, trouxe uma estratégia territorial baseada em dois pilares: a concepção da Macroárea de Estruturação Metropolitana (MEM) e a definição dos Eixos de Estruturação da Transformação Urbana (Eixos).

A MEM (Fig. 3) é o território onde estão previstos grandes investimentos para arranjar a desconcentração da atividade econômica. Nestas áreas as contrapartidas financeiras (mais-valias) serão cobradas pela municipalidade através de CEPAC em Operações Urbanas Consorciadas (OUC), e através de outorga onerosa, sendo esta adquirida diretamente da Prefeitura ou via transferência de potencial construtivo em Áreas de Intervenção Urbana (AIU), financiando a instalação de serviços urbanos. Além da busca pelo reequilíbrio das funções urbanas, habitacionais, lazer e econômicas, para a MEM estão preconizadas calçadas requalificadas, passarelas sobre rios, ciclovias, aumento da capacidade operacional das linhas de trem, corredores qualificados e a expansão, com melhor distribuição, das áreas verdes.

Figura 3 – Macroárea de Estruturação Metropolitana

Figura 4 –  Eixos de Estruturação da Transformação Urbana conforme os mapas 3 e 3A do PDE

Nos Eixos (Fig. 4), está previsto grande adensamento populacional, atingindo em média 300 habitantes por hectare e, além das situações onde já há parte da rede de transporte coletivo instalada, o plano da implantação de um novo e eficiente sistema de transporte de média capacidade (BRT - Bus Rapid Transit), ou alta capacidade (metrô e trem). Os Eixos serão também motor da desconcentração das atividades produtivas da cidade. Diversos são os instrumentos permitindo e incentivando a promoção de calçadas requalificadas, ciclovias, fachadas ativas através do mix de usos residenciais e não residenciais, expansão das áreas verdes e da rede de equipamentos estão previstos para estas áreas.

- PROPOSIÇÕES

A estratégia a ser testada é o adensamento no Eixos e nas Operações Urbanas Consorciadas, existentes e futuras restritas à MEM, com a captura da mais-valia do desenvolvimento urbano.

  - Adensamento nas OUC e nos Eixos: modelo empírico de demanda

Para a determinação da demanda do chamado cenário base, considerou-se:

- Demanda por terrenos = área mais provável de transformação pelo mercado + área de transformação por produção publica

- AMP - Área mais provável de transformação = probabilidade do terreno se transformar em um período t * total de terrenos transformáveis na área analisada

- Horizonte temporal de médio prazo = AMP * adesão de mercado

A metodologia da Área mais Provável de Transformação ou AMP (Barbara, 1990) tem sido utilizada no planejamento das Operações Urbanas na São Paulo Urbanismo. Como forma de atualizá-la para este estudo, foram conduzidos estudos empíricos considerando toda a cidade, com base no cadastro TPCL para a avaliação das probabilidades observadas.

A probabilidade de um terreno se transformar foi obtida a partir da análise das mudanças de uso no TPCL por 4 anos, em toda a cidade. Como balizador, verificou-se também a taxa percentual de renovação de terrenos durante o período de funcionamento das Operações Urbanas Faria Lima – 15% de renovação; Águas Espraiadas – 12%, verificando que o consumo de terrenos foi pouco menor do que os estoques preconizavam, em razão da efetiva utilização de incentivos urbanísticos.

Para o cenário base desejado, aplicou-se o padrão de renovação do universo de quadras renovados na amostra de forma proporcional nos eixos de estruturação e nas áreas de operações urbanas ainda não planejadas. Para determinação da demanda nas áreas de Operações Urbanas em andamento foram utilizados os estoques já planejados para as mesmas. Nesta aplicação, entretanto, para melhor aferição das características territoriais específicas, foram criados três diferentes índices de AMP de acordo com a participação dos imóveis classificados com os usos Industriais e de Baixo Padrão na área de lotes total de cada Zona OD, unidade territorial do modelo.

Tabela 1 – Probabilidades de renovação por tipologia de ZONA OD (A,B,C) – Cenário base em 2040

As zonas cujo uso industrial ultrapassou 9% (terceiro quartil das zonas da amostra) da área total de terrenos foram classificadas como tipo “A”. Já as áreas cuja tipologia “baixo padrão” ultrapassou a média das Zonas OD foram classificadas como tipo “C”. As demais foram classificadas como tipo “B.”

Cada Zona Origem Destino (Pesquisa OD 2007, Metro), a partir dos terrenos em buffers dos eixos, foi então classificada segundo a morfologia proposta anteriormente.

Figura 5 – Classificação de Zonas por tipologia de Zona OD

Partindo da Zona OD a que pertencem, as quadras contidas nos buffers foram então classificadas. Grandes áreas Industriais, Parques e Áreas Verdes foram excluídos.

Sobre cada quadra se aplicou então o AMP correspondente, resultando em uma quantidade de terrenos que seriam renovados.  As probabilidades de renovação em um período de 28 anos (até 2040) foram então estimadas pela combinação dos resultados da amostra, a partir da avaliação qualitativa dos autores.

Estes Terrenos renováveis foram então reagrupados em Zonas OD, e um quadro de renovação por Zona OD foi então obtido. Este percentual foi a seguir aplicado à área de Lotes de cada Zona OD, de acordo com os tipos de Buffers, obtidos pela sobreposição dos Eixos e sua específica Macroárea. Para o horizonte temporal de médio prazo aplicou-se então uma expectativa de adesão de mercado por distrito, baseada no crescimento histórico da área construída vertical (TPCL), Consumo de Outorga Onerosa (OODC) e nos Terrenos Consumidos nos lançamentos Verticais.

Figura 6 – Representação do Cenário base, 2040.

Com base nestes dados construíram-se cenários para 2040 e um horizonte intermediário, representando os atuais padrões de atividade do mercado de edificações verticais. Estes cenários foram, por fim, ajustados proporcionalmente para o horizonte do Plano Diretor, 2030.

  - Captura da mais-valia e investimento na implantação de novos eixos de centralidades de moradias e empregos

Para estimativa do potencial de captura de mais-valia de toda a cidade, no horizonte de 30 anos, desenvolveu-se um modelo involutivo paradigmático de incorporações imobiliárias a valor presente, para todas aquelas zonas OD onde houve lançamentos verticais recentes, segundo dados Embraesp. Os preços de terrenos foram obtidos através da base de valores venais atualizados dos terrenos da Secretaria de Finanças do Município de São Paulo, ajustados ao valor de mercado. A estes preços dos terrenos foram somados os valores das áreas construídas, de acordo com os valores venais de construção atualizados, também obtidos da Secretaria de Finanças. O modelo partiu da premissa de que os imóveis horizontais (para o TPCL aqueles com até 3 andares) constituem os "terrenos" passíveis de renovação/transformação. Criou-se, então, quatro tipologias-paradigma, sendo três residenciais e uma não residencial. Como forma de avaliar a valorização produzida pelos empreendimentos utilizou-se o cenário de preços de imóveis de terrenos registrados em 2013.

Para a aferição e aplicação “em massa” dos parâmetros construtivos, utilizou-se os valores médios obtidos das séries históricas dos empreendimentos, sendo o principal deles a relação entre áreas computáveis e a área bruta do empreendimento.

O custo de construção foi obtido da editora PINI, ajustado para refletir o custo de fundações e projetos, além dos Benefícios e Despesas Indiretas (BDI) de 30%. De acordo com os valores de venda, foram alocados diferentes padrões construtivos e respectivos custos para cada área da cidade. Os demais parâmetros financeiros, como impostos, despesas de comercialização e outras taxas foram obtidos de modelos de viabilidade das operações urbanas consorciadas em vigor e de benchmarks de mercado. Por fim, foi utilizada uma taxa de lucro (margem bruta) de 15% das receitas brutas como parâmetro de rentabilidade do mercado.

Da extração dos custos, despesas e margem de lucro dos empreendedores do preço observado, obteve-se o valor potencial para o terreno virtual.

Ao referenciar este valor (terreno virtual) na nova fórmula de Outorga Onerosa então prevista para o Plano Diretor, obteve-se os Fatores de Planejamento (Fp) médios que viabilizam os empreendimentos nestas condições, nas diferentes e tão heterogêneas Macroáreas da cidade, considerando o coeficiente de aproveitamento (CA) máximo permitido para os Eixos.

C = (At / Ac) x V x Fs x Fp

C - contrapartida financeira relativa a cada m2 de potencial construtivo adicional; At - área de terreno em m2; Ac - área construída computável total pretendida no empreendimento em m2; V - valor do m2 do terreno constante do Cadastro de Valor de Terreno para fins de Outorga Onerosa; Fs - fator de interesse social, entre 0 (zero) e 1 (um); Fp - fator de planejamento entre 0 (zero) e 1,3 (um e três décimos)

Como consequência dessas sucessivas aproximações e ensaios, é esperado que haja a partir da entrada em vigor da nova forma de cobrança da outorga onerosa, o aumento do custo dos terrenos que, entretanto, decorre do aumento do potencial construtivo em relação ao que possuía anteriormente ao PDE. A tendência observada é que os preços dos imóveis permaneçam estáveis em relação a inflação. Com a utilização dos diversos incentivos previstos (tipologias incentivadas, doações por meio de transferência de potencial construtivo, fruição pública, uso misto, construções sustentáveis, etc), o custo de outorga onerosa para o empreendedor pode ser descontado em mais de 50% do valor original sem incentivos.

Na medida em que poder público em associação com mercado implemente novos eixos de estruturação da transformação urbana, a captura da mais-valia através da outorga onerosa vai sendo revertida para a própria instalação dos Eixos e provisão de moradias e equipamentos públicos (PDE, 2014, Art. 340).

- RESULTADOS

  - Cenário base desejado

No cenário base, os novos empreendimentos verticais se concentram nas áreas de Operações Urbanas e nos Eixos de Estruturação da Transformação Urbana.

Figura 7 – Área de Terrenos Potencialmente Renováveis e Potencial Construtivo Utilizado no tempo - Cenário base - 2014 a 2030

A área líquida onde se pode construir com o incentivo de CA 4 constitui, em 2014, 9% da área liquida total de terrenos da cidade, passando a mais de 20% em 2018 conforme houver a implantação de novos modais de transporte, originadores de novos Eixos ou a criação de novas Operações Urbanas Consorciadas e AIU.

A título de análise, se considerarmos somente os Eixos de transformação, áreas onde é possível atingir o CA Máximo 4, situados nas Macroáreas de Urbanização Consolidada - MUC e Qualificação – MUQ, os terrenos potencialmente renováveis somam 16 milhões de m². Unicamente nestas áreas seria possível construir cerca de 64 milhões de m2 de área construída computável - praticamente toda a necessidade de crescimento da cidade até o ano 2030, como demonstrado adiante. Na Macroárea de Estruturação Metropolitana - MEM os terrenos potencialmente renováveis somam 26 milhões de m2.

Destaca-se que até a entrada em vigor dos novos projetos previstos para a MEM, as OUC em vigor e os Eixos existentes seriam capazes de absorver toda a demanda por terrenos da cidade. No cenário base este adensamento ocorre de forma distribuída em todos os vetores de crescimento urbano.

Figura 8 – Potencial Construtivo Utilizado - Cenário base - Faseamento dos Eixos e setores da Macroárea de Estruturação Metropolitana (2014, 2016 e 2008 a 2022).

Ainda no cenário base almejado, a maior parte da demanda prevista para a cidade de São Paulo é atendida na MEM e nos Eixos.  O restante da demanda seria atendida fora de Eixos e pelos usos horizontais, que ainda representam importante dinâmica do Mercado (aproximadamente 20% do aumento de área bruta construída por ano, segundo dados do TPCL).

No cenário base 2030, seriam construídos cerca de 77 milhões de m2 de área computável total de empreendimentos verticais residenciais, ou 4,5 milhões de m2 por ano. Este crescimento seria capaz de absorver aproximadamente 700 mil moradias ou mais de 2 milhões de habitantes. Este adensamento estaria concentrado ao longo das redes estruturantes de transporte público de São Paulo.

Figura 9 – Potencial Construtivo Computável Utilizado - Cenário base - 2030

  - Viabilidade do Programa de Eixos e Operações Urbanas

Os quadros nas figuras abaixo demonstram a viabilidade dos empreendimentos paradigma (% de casos da amostra por macroárea) utilizando os fatores de planejamento previstos no Plano Diretor e levando em conta as tipologias com maior custo de outorga onerosa (habitações com área superior a 70 metros quadrados), sem levar em conta a adoção dos incentivos urbanísticos previstos no PDE.

Tabela 2  – Viabilidade dos empreendimentos paradigma em Eixos e fora de Eixos

Com a utilização dos incentivos, na prática a maior parte dos empreendimentos em Eixos é viável.

No caso das Operações Urbanas, a viabilidade é obtida de acordo com seus respectivos estudos específicos, de forma a capturar a maior parte da mais-valia do desenvolvimento urbano.

Figura 10 – Média % de Contrapartida em Terreno Virtual (CEPAC ou outorga onerosa) em relação ao VGV dos empreendimentos (sem considerar a incidência de descontos)

Nota-se que nas Operações Urbanas – onde há grande atratividade imobiliária impulsionada pela localização e infraestrutura abundante – é observado o maior patamar de valor de contrapartida onerosa sobre o Valor Global de Vendas (VGV) dos empreendimentos. Nos Eixos de Estruturação procurou-se estabelecer valores mais competitivos, de forma coerente com a estratégia de descentralização buscada.

- CONCLUSÕES

O modelo demonstra que a estratégia de implantação sugerida pelo novo Plano Diretor da cidade da São Paulo, baseada nos Eixos de Estruturação Urbana e nos parâmetros e pacote de incentivos trazidos pelo PDE 2014 é viável.

Ainda que haja um rearranjo da dinâmica imobiliária da cidade, reflexo dos novos parâmetros construtivos adotados, as novas possibilidades tipológicas são capazes de gerar mais-valia para o desenvolvimento urbano e ao mesmo tempo suportar a produção de mais moradias a preços populares. Uma vez que este é um cenário proposto, a efetiva adesão do mercado ao Cenário base, desejado, bem como sua capacidade de aumentar a eficiência construtiva e de atender a demanda aos preços adequados determinarão o sucesso da estratégia proposta.

Atualmente, boa parte dos lançamentos imobiliários ocorre a um quilômetro ou menos de uma estação de metrô. Ao intensificar esta dinâmica, buscando a racionalização do processo de desenvolvimento urbano, espera-se reduzir os custos gerais de criação de novas tipologias de mercado (que poderão dispensar garagens, por exemplo) e aumentar a eficiência das infraestruturas e serviços públicos instalados. Com o aumento do potencial construtivo dos terrenos, lotes menores e mais fáceis de serem incorporados se tornam mais viáveis, intensificando o uso ao longo destes Eixos e diminuindo a pressão sobre os terrenos, que deverão ser consumidos em menor quantidade na cidade.

O mecanismo das contrapartidas por terreno virtual, por sua vez, além de possível instrumento para enfrentar a especulação imobiliária, pode dirigir o processo de valorização urbana de forma mais equilibrada, possibilitando maior produção de moradias e o autofinanciamento dos Eixos.

Por fim, a adesão da estratégia proposta é fundamental para a implantação de um novo e sustentável modelo de desenvolvimento urbano para a cidade de São Paulo, fazendo a cidade voltar a crescer de forma robusta, inclusiva e ambientalmente responsável.

- REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BARBARA, Hani. 1990. Operação Urbana Água Espraiada - Vol. I

BERNARDINI, Marcelo M. 2005. Operações Urbanas em São Paulo: crítica, plano e projeto

Parte 6 – Operação Urbana Vila Leopoldina – Jaguaré, disponível em http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/06.062/443

BORGES, Bruno. 2013. Participative Transit Oriented Regeneration: A model based in São Paulo's Case. Technische Universität Berlin.  School VI Planning Building Environment.

EMBRAESP, 2013. Lançamentos Verticais Residenciais.

PREFEITURA DO MUNÍCIPIO DE SÃO PAULO, 2014. Plano Diretor Estratégico da Cidade de São Paulo, lei 16.050/14, disponível em: http://gestaourbana.prefeitura.sp.gov.br/principal-pde/

SALES, P.M.R. 2005. Operações Urbanas em São Paulo: crítica, plano e projetos. Parte 2 – Operação Urbana Faria Lima: relatório de avaliação crítica. Disponível em: http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/05.059/481

SECRETARIA DE FINANÇAS, TPCL (Cadastro Territorial, Predial, Conservação e Limpeza). 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012.

# Footnotes

Relatório mensal elaborado pela Empresa Brasileira de Estudos do Patrimônio que contempla dados históricos na região metropolitana de São Paulo, contendo, além dos preços dos lançamentos, demais características dos empreendimentos como a localização, as áreas privativas, o número de garagens e número de unidades do empreendimento.

Perímetros de análise utilizados pela Secretaria dos Transportes Metropolitanos para a aplicação da Pesquisa Origem-Destino (OD), cujos dados mais recentes referem-se ao ano de 2007.

Cadastro Territorial e Predial, de Conservação e Limpeza (TPCL), originado da Secretaria Municipal de Finanças e Desenvolvimento Econômico.

Certificados de Potencial Construtivo Adicional – Títulos de potencial construtivo negociados em bolsa - Art. 143 da lei 16.050/14

Áreas de Intervenção Urbana – art. 145 da lei 16.050/14

definido como corredores de ônibus contemplando veículos de maior capacidade circulando (i)  à esquerda do tráfego geral, (ii) faixas de ultrapassagem e (iii) pagamento da passagem pré-embarcada

Produção pública é entendida como aquela produzida por meio do programa Minha Casa Minha Vida (Inclusive na modalidade Entidades).

Citação sobre a Metodologia AMP (área mais provável) utilizada para operações urbanas ver: http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/06.062/443

Terrenos são a soma da área dos lotes fiscais cadastrados no TPCL. Não estão incluídas áreas de logradouros, áreas publicas e áreas não validadas pela Secretaria de Finanças.

Compreende 650 hectares e está situada na região sudoeste do município de São Paulo – leis 11.732/95 e 13.769/04

Área total de 1.100 hectares – leis nº 13.260/2001 e Lei 15.416/2011

É um estudo de viabilidade técnico econômico para apropriação do valor de terreno bruto, não construído, alicerçado no seu aproveitamento eficiente, mediante empreendimento imobiliário futuro.

Posteriormente denominado de Valor de Cadastro para fins de Outorga Onerosa – Quadro 14 da lei 16.050/14

São considerados com potencial de mercado os imóveis horizontais (até 3 andares) e os terrenos vazios.

# Text boxes

Fonte:

SMDU/PMSP

Fonte:

SMDU/PMSP